（2018）青海法技鉴字第 46 号

“鲁济宁货1677”船舶状况检验报告

青岛港航海事咨询有限公司

地址：青岛市市北区福州北路139号汤米公馆3号楼1002

邮    编：266071

联系电话：0532-85850293

二〇一八年五月

目 录

一、基本情况	1

二、船舶概况	2

三、船舶证书及图纸资料	4

四、船体状况	4

五、救生设备	6

六、消防设备	6

七、船员生活区	7

八、助航、通信和导航设备	7

九、机电部分	7

十、船舶状况检验鉴定意见	9

附录	9

“鲁济宁货1677”船舶状况检验报告

编号：青岛港航海事2018-01号

# 一、基本情况

委托人：青岛海事法院

委托事项： 对“鲁济宁货1677 ”船舶状况进行检验

接受委托日期：2018年5月11日

检验材料：“鲁济宁货1677 ”船舶现场

检验过程:

受青岛海事法院的委托，我所署名检验人员于2018年5月15日在济宁留庄满口简易码头登上“鲁济宁货1677”船，对该船舶的船体、机舱、电气、消防、救生、通信、航行设备的现状进行了勘验，本着客观、公正的原则，经过检验人员认真核对，形成本检验报告。需要说明的是：

1、检验人员现场检验过程中，船上所有的机器设备全部处于关停状态。

2、受检验条件限制，未能对相关的机器设备进行充分的试验，所报告的状态系检验人员根据相关人员的介绍，结合外观检查，尽自己最大可能的发现以及凭借自身专业经验所做的判断，不包括任何船舶潜在的、隐蔽的和不易发现的缺陷对本报告所述内容的修正。

3、本报告中所提的参考意见，不代替主管机关的规定。

4、船舶相关图纸均不在船，使得检验不如计划中的细致。

# 二、船舶概况

“鲁济宁货1677”船舶为2005年10月建造完工的钢质干货船，单口货舱；该船设有一层连续甲板，船首和船尾分别有艏楼和尾楼，驾驶台、生活区等上层建筑位于船舶中后部尾楼，主甲板为主要作业甲板；航行区域为长江中下游干线及支流。其船舶概况如下：

| 船名：鲁济宁货1677 曾用名：皖寿县货3926 |  |
| --- | --- |
| 船旗：中国 |  |
| 船籍港：济宁 |  |
| 船舶类型：干货船 |  |
| 船舶识别码：CN20056260473 |  |
| 总长：57.50米 |  |
| 型宽：9.70米 |  |
| 型深：3.75米 |  |
| 总吨：587 |  |
| 净吨：328 |  |
| 航区：长江中下游干线及支流省际普通货船运输 |  |
| 主机型号：常柴ZS1100 |  |
| 主机额定输出功率：（两台共）404千瓦 |  |
| 主机生产厂家：常州柴油机 |  |
| 船舶制造船厂：泰州市苏北造船厂 |  |
| 船东：王卫东 |  |

# 三、船舶证书及图纸资料

船舶上的船员全部撤离，只有一个看船人留守；检验人没有发现船上任何证书，只是从当事人处拿到以下几个证书的复印件：

1、船舶年审合格证：有效期至2016年3月12日。

2、内河船舶适航证书：有效期至2015年9月13日。

3、船舶最低安全配员证书：有效期至2019年3月6日。

# 四、船体状况

1、主体结构

1）船壳板

经外观检查，船艏外板、舷侧外板及船尾外板，整个船舶区域结构基本完整，油漆保护一般，左右两侧船壳外板有部分油漆剥落现象，有不少锈点，但锈蚀不是太严重。船尾和船首位置外板锈蚀较为严重些。船舶由于长期停靠在码头，船底附近有部分水草和海生物附着物等。

2）船底板

由于船舶处于靠泊状态，无条件检验船底状况。

3）甲板

艏楼甲板：甲板油漆保护较好，目视没有明显的凹陷及其他变形；但是艏楼甲板前端区域表面有一部分锈蚀。

主甲板：由于船舶一个大舱并且没有舱盖，所以主甲板较小，主甲板油漆保护较好，没有明显锈迹。

尾甲板：尾甲板目视没有明显的凹陷和变形，表面有局部油漆脱落，局部有轻微锈蚀。

4）货舱

舱口围：舱口围结构完整，没有明显的缺陷和变形，但是表面油漆脱落，舱口围以及围护板舱锈蚀较为严重。

舱盖：无

货仓内部结构：货仓左舱壁油漆保护较好，但有部分锈迹。右舱壁油漆脱了面积较大，锈迹较大。前后舱壁锈迹较小，舱内底部没有油漆保护，锈迹斑斑。

2、甲板舾装件

1）水密门：全船水密门整体轻微锈蚀，锁紧机构齐全，外观工况正常。

2）通风筒和空气管：没有船舶通风设备。

3）舷墙和扶手栏杆：船舶没有舷墙和扶手栏杆。

3、艏尖舱及压载水舱

船舶是单壳船，没有专用压载舱，但艏尖舱和尾尖舱如需要可以压载，艏尖舱和尾尖舱内部没有油漆保护，锈蚀严重。

4、甲板机械

1）起重机械：无

2）带缆及导缆装置：没有带缆机器设备，部分缆桩损坏，导缆空锈迹较多。

3）锚及锚链：配备铁锚2只，前后各一个；锚链状况良好。船首尾锚机上的柴油机全部拆除。 没有发现备用锚。锚机齿轮锈蚀严重，缺少保养。

4）舷梯：无

5）舵机和操作系统：型号和厂家不详。

# 五、救生设备

救生圈1个，其他救生设备无。

# 六、消防设备

1、应急消防泵：无

2、其他消防设备：

| 名称 | 剂量 | 数量 | 状况 | 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MFZ/ABC2型手提式干粉灭火器 | 2KG | 4 | 目视良好 | 无 |
| MFZ4MODEL 手提贮压式干粉灭火器 | 无 | 2 | 目视较为陈旧 | 无 |

# 七、船员生活区

1、房间：共四个

2、厨房：一个

3、餐厅：一个

4、卫生条件：条件很差，所有使用设备几乎全部拆除。

# 八、助航、通信和导航设备

所有助航、通信和导航设备除舵、驾驶台控制板看似较完整外，其它设备全部没有找到或者全部拆除掉了。

# 九、机电部分

1、主机

主机数量：2台

主机型号：常柴ZS1100

额定功率：（两台共）404千瓦

2、发电机

数量：1台

型式：ZS1100

额定功率：12.1KW

额定转速：2200r/min

缸径：100mm

行程：115mm

气缸数：单缸

制造厂：常州柴油机厂

4、空压机及空气瓶

空压机：1台

空气瓶：1个

5、舵机

数量：2个

6、泵浦及管系

主机两台油泵缺失，水泵一台。由于主机是内循环，所以没有单独的滑油泵。压载泵和通用泵及消防泵没有。机舱管系很不完整，被拆除的迹象很明显。

# 十、船舶状况检验鉴定意见

综合上述的检验结果，署名鉴定人员提出下列鉴定意见：

1、“鲁济宁货1677”轮为2005年10月建造完工的钢质干货船，其船舶结构、机器、设备的常规腐蚀和缺陷在本报告中未予指出，其腐蚀和缺陷的状态基本符合该船船龄所应有的程度，但有些船舶设备是人为拆除的。目前船舶已经不适航。

2、该船的两台主机功率为404千瓦，船舶登记长度57.50米，型宽9.70米，型深3.75米。

3、该船为干货船，以前主要是沙，煤等货物运输。

4、船体和各区域保养缺失，机电设备除主机，辅机和空压机外，其它设备几乎全部拆除。通信导航仪器全部拆除，不符合安全航行条件；消防设备基本没有，只有六个灭火器也没有证书和检验日期；救生设备就有一个救生圈。

检验人：

（栾法敏）

（吕铁和）

青岛港航海事咨询有限公司

2018年5月17日

# 附录

1、检验委托函复印件；

2、公司营业执照；

3、检验人员执业资格证复印件；

4、关于“鲁济宁货1677”资料一套；

5、照片一套。

“鲁济宁货1677”船首

“鲁济宁货1677”船尾

“鲁济宁货1677”船壳

“鲁济宁货1677”货仓和主甲板

“鲁济宁货1677”货仓状况

“鲁济宁货1677”船首及锚机

“鲁济宁货1677”船尾甲板

“鲁济宁货1677”船尾锚机

“鲁济宁货1677”缆桩

“鲁济宁货1677”驾驶台

“鲁济宁货1677”机舱主机

“鲁济宁货1677”柴油发电机